| MPZ6Y2 Полуприцеп-фургон на шасси полуприцепа |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование | Технические характеристики | кол-во |
| Транспортная база |  |
| 1 | Шасси полуприцепа |  | 1 |
| Установочная база |  |
| 2 | Кузов | изотермический теплоизолированный контейнерного типа из пятислойных панелей «Супертерм»® производства ЗАО «МПЗ» | 1 |
|  |  | изоляция - экструдированный пенополистирол |  |
|  |  | Позволяет производить работы при температуре окружающего воздуха -40...+ 40С° |  |
| Описание конструкции кузова |  |
| 3 | Разделён перегородкой с дверью на 2 отсека | 1 отсек — технологический |  |
|  |  | 2 отсек — грузовой |  |
| 4 | Внешняя обшивка | Водогрязеотталкивающий, армированный стекловолокном пластик |  |
| 5 | Внутренняя обшивка отсеков | Водогрязеотталкивающий, армированный стекловолокном пластик |  |
| 6 | Покрытие пола в технологическом отсеке | Автомобильный линолеум |  |
| 7 | Покрытие пола в грузовом отсеке | Рифленый металл |  |
| 8 | Боковая одностворчатая дверь с глухим окном, фиксатором открытого положения, внутренним замком | для входа в технологический отсек, с правой стороны кузова по ходу движения |  |
| 9 | Боковая одностворчатая дверь с глухим окном, фиксатором открытого положения, внутренним замком | для входа в грузовой отсек, с правой стороны кузова по ходу движения |  |
| 10 | Водозащитный козырек | над дверями входа в отсеки |  |
| 11 | Поручень двери | на внутренней стороне дверей для входа в отсеки |  |
| 12 | Задняя одностворчатая дверь с фиксатором открытого положения и внутренним замком | для погрузки-разгрузки оборудования |  |
| 13 | Гидроборт грузоподъемностью 1,5т | В задней части кузова |  |
| 14 | Раскладная лестница для входа в технологический отсек | С правой стороны |  |
| 15 | Раскладная лестница для входа в грузовой отсек | С правой стороны |  |
| 16 | Установка маркерных фонарей |  |  |
| 17 | Установка габаритных фонарей |  |  |
| 18 | Цвет кузова | белый |  |
| Освещение и электропроводка |  |
| 19 | Электрощит с автоматической защитой |  |  |
| 20 | Электроввод для подключения к внешней сети | Основное подключение – 380В, с разделением питания по каждой фазе на 220В Точка подключения трехфазного кабеля заканчивается вилкой на 32А, вольтметр и переключатель для проверки напряжения пофазно и между фазами находятся с внешней стороны в люке |  |
| 21 | Электропроводка 24В; 220В | Розетки – 15шт |  |
| 22 | Освещение 24В; 220В | Аварийное освещение с питанием от аккумуляторов 24В |  |
| Оборудование в жилом отсеке |  |
| 23 | Диван-рундук | продольное расположение | 2 |
| 24 | Полка верхняя | продольное расположение | 2 |
| 25 | Стол откидной | между диванами-рундуками | 1 |
| Оборудование склада |  |
| 26 | Стеллажи для перевозки оборудования |  | 1 комплект |
| Дополнительное оборудование |  |
| 27 | Отопительная панель 1кВт (настенная) | В технологическом отсеке | 1 |
| 27.1 | Отопительная панель 1,5 кВт (настенная) | В грузовом отсеке | 2 |
| 28 | Отопитель автономный для складского отсека Webasto | Под кузовом | 1 |
| 29 | Система кондиционирования технологического отсека |  | 1 |
| 30 | Дополнительный топливный бак для отопителя | В подкузовном ящике | 1 |
| 31 | Фонари наружного освещения, утопленные заподлицо с панелью, по периметру кузова | В углублениях в верхней части кузова | 8 |
| 32 | Огнетушитель ОП-4 |  | 2 |
| 33 | Аптечка |  | 1 |
| 34 | Фальшпанели разделены на секции для удобного беспрепятственного доступа к колесам, аккумуляторам, отопителю, запасным колесам. Оснащены фиксаторами открытого положения и замками | С обеих сторон фургона на максимально допустимую длину |  |
| 35 | Подкузовной ящик с крепежами для размещения 3-х запасных колес, отопителя, дополнительных аккумуляторов и металлического шкафа для электроввода и сигнальной патч-панели |  |  |