Автомобиль специальный

Линейная эксплуатационная служба  АС ЛЭС. Комплектация

| № п/п | Наименование | Ед. Изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Шасси автомобиля: КАМАЗ-43118-3861-32; двигатель КАМАЗ-газовый | шт. | 1 |
| 2 | Кузов-фургон, изотермический теплоизолированный контейнерного типа из пятислойных панелей «Супертерм» производства ООО «МПЗ» изготовлен по бескаркасной технологии. Изоляция - экструдированный пенополистирол STYROFOAM IBF толщиной 40 мм, внешняя обшивка и теплоизоляционный слой составляют единое целое - монолитную панель, служащую элементом несущей конструкции, что обеспечивает жесткость и надежность кузова. Сэндвич-панели боковых стенок и потолка пятислойные. Внутренний слой – пенополистирол, далее, с двух сторон – водостойкая фанера, наружные слои: внешний – армированный стекловолокном пластик, внутренний – армированный стекловолокном пластик, наружная отделка – плакированный металл. Сендвич панель пола четырёхслойные. Наружный слой - водостойкая фанера толщиной 20 мм. Внутренний слой – пенополистирол толщиной 60 мм, усиленный рёбрами жёсткости из фанеры, установленной «на ребро», толщиной 27 мм, с шагом 330 мм. Рёбра жесткости сориентированы поперёк кузова. Следующий слой - водостойкая фанера, наружный внешний слой защитный крашеный оцинкованный лист | шт. | 1 |
| 3 | Перегородка (из шумоизоляционного материала) внутри фургона с дверью (дверь с глухим окном), разделяющая кузов на два отсека (рабочий и спальный) | шт. | 1 |
| 4 | Дверь задняя двухстворчатая с глухим окном двойного остекления, с резиновым уплотнителем, с ригельным замком в рабочий отсек. | шт. | 1 |
| 5 | Дверь боковая одностворчатая с глухим окном двойного остекления, с резиновым уплотнителем, с ригельным замком в спальный отсек. | шт. | 1 |
| 6 | Трап - лестница металлическая выдвижная с упором на землю с устройствами для фиксации и крепления на горизонтальной платформе и в металлической кассете под фургоном | шт. | 2 |
| 7 | Металлическая кассета (с люком и навесным замком) под трап - лестницу (с жестким креплением снизу к раме фургона с наружной стороны вдоль кунга) | шт. | 2 |
| 8 | Стационарная задняя горизонтальная металлическая платформа перед входом в кунг (фургон) | шт. | 1 |
| 9 | Окно 600x600 мм, открывающееся,двойного остекления, с резиновым уплотнителем, со светозащитными шторками (два окна - в рабочем отсеке по одному с каждой стороны, одно - в спальном отсеке с торца кунга) | шт. | 3 |
| 10 | Окна (по 3 шт. с каждой стороны) двойного остекления, с резиновым уплотнителем со светозащитными шторками | шт. | 6 |
| 11 | Диван - рундук мягкий с ремнями безопасности | шт. | 2 |
| 12 | Спинка - полка откидная, (верхнее спальное место) | шт. | 2 |
| 13 | Стол откидной на металлическом каркасе фиксируется в горизонтальном положении с помощью упоров (с креплением к полу и стене фургона) | шт. | 1 |
| 14 | Люк аварийно-вентиляционный в рабочем отсеке | шт. | 1 |
| 15 | Отсек для двух кислородных металлических баллонов (расположен под диваном - рундуком) с устройствами для внутреннего крепления и фиксации баллонов в горизонтальном положении | шт. | 1 |
| 16 | Люк отсека кислородных баллонов с резиновым уплотнителем с фиксацией в открытом положении (открывается вверх) | шт. | 1 |
| 17 | Металлический ящик для баллона пропанового п. 18 (закреплен снаружи на задней стенке кузова) с дверью и навесным замком (с устройствами для внутреннего крепления и фиксации баллона в вертикальном положении) | шт. | 1 |
| 18 | Баллон пропановый емкостью 50 л | шт. | 1 |
| 19 | Отсек изолированный для выкатной электростанции п. 51. | шт. | 1 |
| 20 | Верстак слесарный металлический с тумбой и выдвижными ящиками для инструмента с тисками металлическими слесарными (ширина губок 140 мм) | шт. | 1 |
| 21 | Отопитель Webasto на дизельном топливе, с устройствами для крепления на внешней стороне передней стенки кузова в комплекте (отопитель, пульт управления, бачок для топлива) | шт. | 1 |
| 22 | Воздуховод с разводкой теплого воздуха по двум отсекам с нижним вводом теплого воздуха | шт. | 1 |
| 23 | Переговорное устройство (кунг — кабина водителя) (закреплено на стене в рабочем отсеке внутри фургона и в кабине водителя) | шт. | 1 |
| 24 | Блок (разъем) ввода электропитания от внешнего источника с защитой от влаги и пыли (закреплен снаружи фургона) | шт. | 1 |
| 25 | Объединенный щит автоматической защиты и блок питания (закреплен на стене в рабочем отсеке внутри фургона) | шт. | 1 |
| 26 | Кабель силовой для подключения кунга к внешнему источнику питания (L ~ 50 м.) (закреплен для перевозки внутри фургона) | шт. | 1 |
| 27 | Штырь заземления с кабелем 5 м. (закреплен для перевозки внутри фургона) | шт. | 1 |
| 28 | Блок розеток на 220В для прожекторов освещения (в рабочем отсеке) со специальными фиксаторами и подпружиненными контактами по левую и правую сторону фургона | шт. | 6 |
| 29 | Розетка 12 В одиночная (в месте установки холодильника) со специальными фиксаторами и подпружиненными контактами | шт. | 1 |
| 30 | Плафон потолочный с лампами на 24 В (закреплен на потолке в рабочем отсеке) | шт. | 4 |
| 31 | Плафон потолочный с лампами на 24 В (закреплен на потолке в спальном отсеке) | шт. | 2 |
| 32 | Шкаф для одежды одностворчатый с устройствами для фиксации и крепления к полу и стене внутри кунга в вертикальном положении | шт. | 4 |
| 33 | Тумба с ящиками с устройствами для фиксации и крепления к полу и стене внутри кунга в вертикальном положении | шт. | 1 |
| 34 | Тумба для газовой плиты с устройствами для фиксации и крепления к полу и стене внутри кунга в вертикальном положении | шт. | 1 |
| 35 | Плита газовая 2-х конфорочная с устройствами для фиксации и крепления в рабочем состоянии к тумбе (п. 34) | шт. | 1 |
| 36 | Баллон металлический пропановый 5-ти литровый с устройствами для фиксации и крепления внутри кунга в вертикальном положении | шт. | 1 |
| 37 | Умывальник — мойка с раковиной и баком для воды на 15 л, водонагревателем 220В с системой слива / налива воды и с устройствами для фиксации и крепления в рабочем положении внутри кунга к тумбе (п. 33) | шт. | 1 |
| 38 | Огнетушитель ОУ-2 (закреплен внутри кунга) | шт. | 2 |
| 39 | Кондиционер накрышный на 24В, закрепленный на крыше в спальном отсеке с наружной стороны фургона. | шт. | 1 |
| 40 | Холодильник автомобильный с устройствами для фиксации и крепления к полу внутри кунга в вертикальном положении | шт. | 1 |
| 41 | Набор посуды металлической на 5 человек | к-т | 1 |
| 42 | Обогреватель масляный 2000Вт | шт, | 1 |
| 43 | Лестница стеклопластиковая 2,5 м. с устройствами для фиксации и крепления для транспортировки в горизонтальном положении в металлической кассете под фургоном (п. 6) | шт. | 2 |
| 44 | Мешок спальный | шт. | 6 |
| 45 | Подушка | шт. | 6 |
| 46 | Бачок для питьевой воды пластиковый 20л. | шт. | 2 |
| ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ |
| 47 | Индикатор магнитного поля | шт. | 2 |
| 48 | Комплект аварийной перестановки кранов | шт. | 2 |
| 49 | Прожектор на штативе L—1800 мм., 500 Вт. с чехлом для переноски и хранения | шт. | 2 |
| 50 | Провод удлинитель 230 В., 25 A. (L=40 м.) с металлической катушкой | шт. | 2 |
| 51 | Автономный источник электропитания выкаткой, на выдвижной платформе, с возможностью выноса за пределы кузова | шт. | 1 |
| 52 | Набор слесарного инструмента | К-т | 2 |
| 53 | Набор шанцевого инструмента: | К-т | 1 |
|  | 1. Лом |  |  |
|  | 2. Лопата штыковая |  |  |
|  | 3. Кувалда |  |  |
|  | 4. Ножовка по дереву |  |  |
|  | 5. Ведро оцинкованное |  |  |
|  | 6. Топор |  |  |
| 54 | Сварочный аппарат | шт. | 1 |
| 55 | Фотоаппарат | шт. | 1 |
| 56 | Заточной станок с возможностью крепления на верстаке. | шт. | 1 |
| 57 | Набор измерительного инструмента | к-т. | 1 |
| 58 | Навигатор | шт. | 1 |
| 59 | Дальномер лазерный | шт. | 1 |
| 60 | Правило алюминиевое (закреплено на стене внутри фургона для транспортировки и хранения) | шт. | 2 |
| 61 | Бензиновый триммер с устройствами для фиксации и крепления внутри фургона для транспортировки | шт. | 1 |
| 62 | Пневматический домкрат высокого давления с полным комплектом пневматических резинотканевых рукавов (L-30 м.) для подсоединения, с чехлом (кейсом) для переноски и хранения | шт. | 2 |
| 63 | Блок питания с инверторным преобразователем 24/220В - 4,5кВт | шт. | 1 |
| 64 | Трассоискатель | шт. | 2 |
| 65 | Технический фен | шт. | 2 |
| 66 | Электрическая ударная дрель | шт. | 1 |
| 67 | Машинка углошлифовальная с набором дисков | к-т. | 1 |
| 68 | Бензопила | шт. | 1 |
| 69 | Переносной осветительный взрывозащищенный прибор | шт. | 2 |
| 70 | Воздушно — пламенная резка | к-т | 1 |
| 71 | Ручной роликовый труборез | к-т | 1 |
| 72 | Радиостанция мобильная | шт. | 2 |
| 73 | Радиостанция взрывобезопасного исполнения носимая | шт. | 6 |
| 74 | Аптечка медицинская (применяемая для автомобильного транспорта) | шт. | 1 |
| 75 | Знак аварийной остановки (согласно требований ГИБДД) с устройством д/ фиксации и крепления для транспортировки внутри фургона | шт. | 1 |
| 76 | Противооткатный упор | шт. | 2 |
| 77 | Брызговики металлические. | к-т | 1 |