Передвижная лаборатория неразрушающего контроля ЛКК MPZ2AB на газомоторном шасси КАМАЗ-43118-37

| № и/ п | Наименование | Ед. измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Шасси автомобиля Камаз-43118-37, двигатель Камаз - газовый | шт. | 1 |
| 2 | Кузов (фургон) типа КУНГ изотермический теплоизолированный контейнерного типа из пятислойных панелей «Супертерм» производства ООО «МПЗ», изготовлен по бескаркасной технологии. Изоляция - экструдированный пенополистирол STYROFOAM IBF толщиной 40 мм, внешняя обшивка и теплоизоляционный слой составляют единое целое - монолитную панель, служащую элементом несущей конструкции, что обеспечивает жесткость и надежность кузова. Сэндвич-панели боковых стенок и потолка пятислойные. Внутренний слой – пенополистирол, далее, с двух сторон – водостойкая фанера, наружные слои: внешний – армированный стекловолокном пластик, внутренний – армированный стекловолокном пластик. Наружная отделка – плакированный металл. Сендвич панель пола четырёхслойные. Наружный слой - водостойкая фанера толщиной 20 мм. Внутренний слой – пенополистирол толщиной 60 мм, усиленный рёбрами жёсткости из фанеры, установленной «на ребро», толщиной 27 мм, с шагом 330 мм. Рёбра жесткости сориентированы поперёк кузова. Следующий слой - водостойкая фанера, наружный внешний слой защитный крашеный оцинкованный лист. Кузов разделен перегородками на три отсека: лабораторный, бытовой и технический. Перегородка с дверью (2шт.), 2 окна (светозащитные шторы), боковая дверь, задняя 2-х створчатая дверь; выгородка для баллона «пропан» 50л за кузовом | шт. | 1 |
| Бытовой отсек |
| 3 | Диван-рундук | шт. | 2 |
| 4 | Полка откидная спальная | шт. | 2 |
| 5 | Шкаф для приборов | шт. | 1 |
| 6 | Стол рабочий | шт. | 1 |
| 7 | Люк аварийно-вентиляционный | шт. | 1 |
|  | Лабораторный отсек |  |  |
| 8 | Стол рентгенлаборанта | шт. | 1 |
| 9 | Стул вращающийся (с креплением в транспортном положении) | шт. | 1 |
| 10 | Шкаф для одежды | шт. | 1 |
| 11 | Бак для воды 180л и мойка с бачком для воды с электроводонагревателем | шт. | 1 |
| 12 | Кондиционер накрышный | шт. | 1 |
| 13 | Переговорное устройство | шт. | 1 |
| 14 | Огнетушитель ОП-4 | шт. | 1 |
|  | Технический отсек |  |  |
| 15 | Ограждение электростанции с люком | шт. | 1 |
| 16 | Автономная дизельная электростанция | шт. | 1 |
| 17 | Стол для газовой плиты с отсеком для холодильника | шт. | 1 |
| 18 | Огнетушитель ОП-4 | шт. | 1 |
| 19 | Блок питания и защиты, электроввод | шт. | 1 |
|  | Приборы, инструменты принадлежности |  |  |
| 20 | Аппарат рентгеновский со штативом | шт. | 1 |
| 21 | Денситометр | шт. | 1 |
| 22 | Негатоскоп | шт, | 1 |
| 23 | Дефектоскоп ультразвуковой | шт. | 1 |
| 24 | Ноутбук | шт. | 1 |
| 25 | Принтер лазерный | шт. | 1 |
| 26 | Комплект «Осторожно радиация» | шт, | 1 |
| 27 | Фотокювета 300x400 мм | шт. | 4 |
| 28 | Дозиметр | шт. | 2 |
| 29 | Комплект для визуально-измерительного контроля | шт. | 1 |
| 30 | Фотофонарь неактиничного освещения | шт. | 2 |
| 31 | Набор шанцевого инструмента (лом, лопата штыковая, кувалда 5кг, ножовка по дереву, топор) | шт. | 1 |
| 32 | Катушка-удлинитель | шт. | 1 |
| 33 | Провод «сеть», провод «земля» со штырем | шт. | 1 |
| 34 | Канистра пластиковая | шт. | 1 |
| 35 | Холодильник | шт. | 1 |
| 36 | Плита газовая 2-х конфорочная | шт. | 1 |
| 37 | Электрообогреватель | шт. | 1 |
| 38 | Напольный диэлектрический коврик | шт, | 2 |
| 39 | Аптечка медицинская | шт. | 1 |
| 40 | Знак аварийной остановки | шт. | 1 |
| 41 | Эксплуатационная документация | шт. | 1 |