|  |  | УТВЕРЖДАЮ __________________ __________________ «____» __________ 20___ г. |
| --- | --- | --- |
|  | № п/п | Запрашиваемые данные | Ед. изм. | Технические характеристики, данные |
|  | 1 | Марка, модель, шасси | - | Автобус вахтовый |
|  | 2 | Тип двигателя | - | дизельный |
|  | 3 | Экологический класс | - | Не ниже Евро-4 |
|  | 4 | Мощность двигателя | кВт/л.с | Не менее 205/280 |
|  | 5 | Тип и размерность шин | - | В заводской комплектации |
|  | 6 | Климатическое исполнение (в соответствии с Одобрением типа ТС) | ºС | -45ºС +45ºС |
|  | 7 | Северный пакет: | - |  |
|  | 7.1 | система подогрева дизельного топлива | - | Да/Нет |
|  | 7.2 | система подогрева АКБ | - | Да/Нет |
|  | 7.3 | утепление кабины теплоизоляционным материалом | - | Да/Нет |
|  | 7.4 | установка зеркал с электрическим подогревом | - | Да/Нет |
|  | 7.5 | автономный воздушный отопитель | - | Да (Webasto Air Top 2000) /Нет |
|  | 7.6 | предпусковой подогреватель двигателя | - | Да (Webasto 90ST) /Нет |
|  | 7.7 | установка подогревателя водительского сидения | - | Да/Нет |
|  | 8 | Колёсная формула | - | 6х6 |
| Согласовано: |  |  | 9 | Цвет | - | белая |
|  |  |  | 10 | Комплект ЗИП | - | В заводской комплектации (включая аптечку, огнетушитель, знак аварийной остановки, противооткатные упоры) |
|  |  |  | 11 | Центральная система смазки | - | Да/Нет |
| Взам. инв. № |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Опросный лист № … |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док | Подпись | Дата |  |
|  |  | Разработал |  |  |  | Автобус специальный повышенной проходимости (вахта) | Стадия | Лист | Листов |
| Инв. № подп. |  | Проверил |  |  |  |  |  | 1 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | Типовой опросный лист |  |
|  |  | Телефон |  |  |  |  |  |

|  |  |  | № п/п | Запрашиваемые данные | Ед. изм. | Технические характеристики, данные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 12 | Кузов автобуса | - | Изотермический теплоизолированный контейнерного типа из пятислойных сэндвич-панелей «Супертерм»® толщиной 50 / 70 мм производства ЗАО "МПЗ", изготовлен по бескаркасной технологии. Изоляция - экструдированный пенополистирол плотностью не менее 35 кг/м куб., толщиной 40 / 60 мм, внешняя обшивка и теплоизоляционный слой составляют единое целое - монолитную панель, служащую элементом несущей конструкции, что обеспечивает жесткость и надежность кузова. Позволяет производить работы при температуре окружающего воздуха: -50… +45С°. |
|  |  |  | 13 | Комплектация пассажирского салона: |  |  |
|  |  |  | 13.1 | *Перегородка (устанавливается по согласованию) |  | Делит кузов на два отсека: 1-й - пассажирский; обеспечивает комфортное размещение до 32 человек *2-й отсек - рабочий / грузовой |
|  |  |  | 13.2 | Покрытие пола |  | в пассажирском отсеке - износоустойчивое покрытие типа Автолин в рабочем / грузовом отсеке - рифлёный алюминий / Автолин |
|  |  |  | 13.3 | Дверь входная с фиксатором открытого положения, внутренним замком |  | - боковая - одностворчатая, для доступа в пассажирский отсек, на правой стенке, в передней части кузова. - эвакуационная - одностворчатая, по правому борту в задней части кузова. - *задняя, полуторастворчатая, для входа в грузовой / рабочий отсек |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13.4 | Водозащитный козырёк |  | над дверями входа в кузов |
|  |  |  | 13.5 | Окна |  | Вклеенные однокамерные стеклопакеты. Обрамление окон – алюминий с терморазрывами. Форточки сдвижные – неподвижная и подвижная створка – стеклопакеты – 6шт. *Шторки на окнах |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13.6 | Вентиляционно-эвакуационный люк с вентилятором |  | В крыше, 2 шт |
|  |  |  | 13.7 | Поручень |  | внутри кузова, справа от входной двери |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Опросный лист № … | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Изм. | Кол,уч | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |

|  |  |  | № п/п | Запрашиваемые данные | Ед. изм. | Технические характеристики, данные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 13.8 | Лестница раскладная | - | боковая, для входа в пассажирский отсек |
|  |  |  | 13.9 | *Лестница раскладная четырёхступенчатая чёрного цвета. Выполнена в соответствии с ГОСТ | - | задняя, для входа в грузовой / рабочий отсек |
|  |  |  | 13.10 | Ящик подвесной | - | для лестницы - под кузовом, в задней части; инструментальный - под кузовом, 2 шт |
|  |  |  | 13.11 | Цвет кузова | - | Белый / по требованию Заказчика |
|  |  |  | 14 | Освещение и электропроводка | - |  |
|  |  |  | 14.1 | Фонари габаритные | - | - боковые "оранжевые", на металлических кронштейнах - верхние и нижние "красные" и белые", защитные сетки |
|  |  |  | 14.2 | Электропроводка 24В | - |  |
|  |  |  | 14.3 | Освещение 24В | - | Комплект потолочных светильников, 6 шт |
|  |  |  | 15 | Пассажирский отсек: | - |  |
|  |  |  | 15.1 | Сиденье пассажирское (Количество пассажирских мест – по согласованию с Заказчиком) | - | С возможностью регулировки спинки, с ремнями безопасности |
|  |  |  | 15.2 | Стол | - | по левому борту кузова, у окна, между креслами, откидной |
|  |  |  | 15.3 | Переговорное устройство "кабина-кузов" | - | Да |
|  |  |  | 15.4 | Отопитель автономный | - | Webasto 5500 (для толщины панелей 50 мм) / 2 х 3900 (для толщины панелей 70 мм) или аналог |
|  |  |  | 15.5 | Отопитель жидкостной | - | Аварийный, от двигателя автомобиля |
|  |  |  | 15.6 | Кондиционер накрышный | - | Да/Нет |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 16 | Инструменты и принадлежности: | - |  |
|  |  |  | 16.1 | Молоток аварийный | - | для разбивания стекла (один снаружи, один внутри фургона) |
|  |  |  | 16.2 | Огнетушитель | - | с креплением |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 16.3 | Аптечка автомобильная | - | с креплением |
|  |  |  | 16.4 | Техническая документация | - | Да |
|  |  |  | 17 | Год выпуска | - | 2014 |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Опросный лист № … | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  | Изм. | Кол,уч | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |

|  |  |  | № п/п | Запрашиваемые данные | Ед. изм. | Технические характеристики, данные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 18 | Способ доставки | - | самовывоз |
|  |  |  | 19 | Гарантия поставщика | Мес. | Не менее 24 |
|  |  |  | 20 | Тахограф | - | Да (должен соответствовать требованиям приказа Минтранса РФ от 13.02.2013г. |
|  |  |  | 21 | Навигационное оборудование | - | Да |
|  |  |  | 22 | Характеристики навигационного оборудования | - | Тип Приемника ГЛОНАСС\GPS Изделие работает с дополнительными периферийными устройствами (датчик уровня топлива с интерфейсом RS-485 или датчики, имеющие совместимые протоколы передачи данных. Одновременно возможно подключение до 8 датчиков к одному интерфейсу). Предельная температура – от - 30 до + 60 С Имеет датчик вскрытия корпуса. (Модель «Гранит-Навигатор-2.08 или аналог) Должны быть установлены датчики: - датчики уровня топлива; - датчик работы двигателя средства. Датчики уровня топлива устанавливаются на каждый топливный бак. Интерфейс взаимодействия с внешними устройствами физический RS-232 и RS-485 Датчик работы двигателя Напряжение 12В/24В, Ток коммутации\ ток управления 10А/0,2А° SIM карта: Оператор сотовой связи по выбору заказчика. Исполнение «М2М ТЕРМО». |
|  |  |  | Согласовано ____________________ : _______________________ «___»_____2014 г. _______________________ «___»_____2014 г. _______________________ «___»_____2014 г. |
|  | Взам. инв. № |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Опросный лист № … | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  | Изм. | Кол,уч | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |